## Slide 1: IT012 – TỔ CHỨC VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH II CHƯƠNG 6 KIẾN TRÚC TẬP LỆNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH

## Slide 2: Nội dung
Kiến trúc Tập lệnh
Toán hạng
Định dạng lệnh
Các mô hình định địa chỉ
Câu hỏi và Bài tập

## Slide 3: Nội dung
Kiến trúc Tập lệnh
Toán hạng
Định dạng lệnh
Các mô hình định địa chỉ
Câu hỏi và Bài tập

## Slide 4: 1. Kiến trúc Tập lệnh (1/6)
Lệnh (Instruction) là một chỉ dẫn để máy tính tính thực hiện công việc nào đó
  Ví dụ: Lệnh ADD chỉ dẫn máy tính thực hiện phép toán cộng
Tập lệnh (Instruction Set) là tập hợp các lệnh của máy tính
  Tập lệnh quy định máy tính có thể làm những gì!
  Những máy tính khác nhau sẽ có tập lệnh khác nhau!
    NHƯNG! Các tập lệnh đều có điểm chung!!!
Kiến trúc Tập lệnh = Tập lệnh + Biểu diễn lệnh
Notes: Định dạng lệnh (Instruction Format) còn được gọi là Biểu diễn lệnh (Instruction Resentation)

## Slide 5: 1. Kiến trúc Tập lệnh (2/6)
Kiến trúc tập lệnh:
  Tập lệnh: Máy tính có thể làm những gì?
  Định dạng lệnh (biểu diễn lệnh): Mỗi lệnh được biểu diễn như thế nào?
    Opcode (Operation Code): Mã thao tác
    Toán hạng: Các toán hạng cần thiết để thực hiện thao tác
    Các trường khác
Phân loại:
  Ngăn xếp (stack)
  Bộ tích lũy (accumulator)
  Thanh ghi – Bộ nhớ (register–memory)
  Thanh ghi – thanh ghi / nạp – lưu (register-register/load-store)
Notes: Trước những năm 1980 thì kiến trúc tập lệnh chủ yếu là ngăn xếp và bộ tích lũy. Nhược điểm là phải truy xuất theo thứ tự và thiếu tính linh hoạt
Sau những năm 1980 thì kiến trúc tập lệnh chủ yếu là thanh ghi – thanh ghi vì
  Thanh ghi nằm trong bộ xử lý nên hoạt động ở tốc độ rất cao
  Thanh ghi hiệu quả cho việc viết trình biên dịch
  Phạm vi môn học này chỉ trình bày về kiến trúc thanh ghi – thanh ghi
Kiến trúc thanh ghi – bộ nhớ không còn xuất hiện trên thị trường vì tốc độ bộ nhớ quá chậm so với bộ xử lý

## Slide 6: 1. Kiến trúc Tập lệnh (3/6) - Thanh ghi – thanh ghi
Dữ liệu được lưu trữ ở bộ nhớ
Tính toán trên thanh ghi (không tính toán trên bộ nhớ)
Cần nạp dữ liệu từ bộ nhớ vào thanh ghi để tính toán
Cần lưu giá trị thanh ghi vào bộ nhớ sau khi tính toán
Notes: Chương trình được lưu trữ (Stored Program Concept): Lệnh và dữ liệu được lưu trữ ở bộ nhớ theo các chuỗi bit

## Slide 7: 1. Kiến trúc Tập lệnh (4/6) – Lệnh
Con người: a cộng b bằng c
Lập trình: c = a + b
Máy tính: 000010011000101000110
Mã thao tác
Toán hạng đích
Toán hạng nguồn thứ 1
Toán hạng nguồn thứ 2
Gợi nhớ: add c, a, b
Ngôn ngữ lập trình
Hợp ngữ
Mã máy
Lệnh
Notes: Ngôn ngữ con người: a cộng b bằng c
Ngôn ngữ lập trình: c = a + b
Ngôn ngữ máy tính: <là một chuỗi các tín hiệu 0 và 1> => Khó hiểu nhưng có định dạng rõ ràng theo thứ tự, đầu tiên là Mã thao tác, sau đó là các toáng hạng
  Thay vì dùng các chuỗi 0 1 khó nhớ thì có thể sử dụng các từ gợi nhớ: add c, a, b
  add c, a, b chỉ dẫn cho máy tính thực hiện thao tác cộng 2 biến a và b sau đó gán kết quả vào biến c
  Trong phạm vi môn học này, khi nhắc tới LỆNH là nhắc tới LỆNH GỢI NHỚ của lệnh hay còn gọi là HỢP NGỮ (ASSEMBLY) thay vì LỆNH MÃ MÁY
  Lưu ý: lệnh trong slide này chỉ mang tính minh họa chứ không theo một kiến trúc tập lệnh thực tế nào

## Slide 8: Quiz 1
Đề xuất lệnh thực hiện thao tác trừ:
  A trừ B bằng C
Chuyển đổi lệnh trong lập trình C thành lệnh hợp ngữ
F = (A + B) – (C + D)

## Slide 9: 1. Kiến trúc Tập lệnh (5/6) – Tập lệnh MIPS (1/2)
Thiêt kế theo kiến trúc thanh ghi – thanh ghi
Độ rộng lệnh: Cố định 32 bit cho tất cả các lệnh
Định dạng lệnh: R, I, J
Tập thanh ghi: 32 thanh ghi 32 bit, thanh ghi $zero luôn bằng 0
Kiểu dữ liệu: Byte (8 bit), halfword (16 bit), word (32 bit)
Chế độ định địa chỉ: 5 chế độ
Toán hạng: Thanh ghi, số tức thời (bù 2), bộ nhớ
Định địa chỉ theo byte

## Slide 10: 1. Kiến trúc Tập lệnh (6/6) – Tập lệnh MIPS (2/2)
Loại | Lệnh | Ví dụ | Ý nghĩa | ĐD
Số học | Cộng | add $s1,$s2,$s3 | $s1=$s2 + $s3 | R
 | Trừ | sub $s1,$s2,$s3 | $s1=$s2 - $s3 | R
 | Cộng tức thì | addi $s1,$2,20 | $s1=$s2 + 20 | I
Truyền dữ liệu | Nạp word | ld $s1,20($s2) | $s1= Mem[$s2 + 20] | I
 | Lưu word | sw $s1,20($s2) | Mem[s2 + 20]=$s1 | I
Luận lý | NOR luận lý | nor $s1,$s2,$s3 | $s1= ~($s2 ¦ $s3) | R
 | Dịch phải luận lý | srl $s1,$s2,10 | $s1=$s2>>10 | R
Rẽ nhánh | Nhảy nếu bằng | beq $s1,$s2,25 | Nếu ($s1==$s2) đi đến PC+4+100 | I
Nhảy | Nhảy | j 2500 | Đi đến 10000 | J
Notes: Slide chỉ trình bày một số lệnh MIPS đơn giản nhằm mục đích giới thiệu chứ không phải toàn bộ tập lệnh MÍP

## Slide 11: Nội dung
Kiến trúc Tập lệnh
Toán hạng
Định dạng lệnh
Các mô hình định địa chỉ
Câu hỏi và Bài tập

## Slide 12: 2. Toán hạng
Toán hạng là một dữ liệu được dùng để tính toán
MIPS có 3 loại toán hạng:
  Toán hạng thanh ghi: Dữ liệu nằm trong thanh ghi
  Toán hạng bộ nhớ: Dữ liệu nằm trong bộ nhớ
  Toán hạng số tức thời: Dữ liệu nằm ngay trong lệnh

## Slide 13: 2.1. Toán hạng thanh ghi (1/2)
Kiến trúc thanh ghi – thanh ghi: Tính toán trên thanh ghi
MIPS có 32 thanh ghi 32 bit
  Sử dụng cho truy xuất dữ liệu tạm
  Được đánh số từ 0 đến 31
  Kiểu dữ liệu 32 bit (word)
Tên gợi nhớ: Tiền tố $ theo sau là chỉ số hoặc tên ($2 hay $sp)
  $t0, $t1, …, $t9 cho các dữ liệu tạm
  $s0, $s1, …, $s7 cho lưu trữ các biến
  $v0, $v1, $k1, … cho các mục đích đặc biệt khác
Notes: 1. Khi sử dụng các ngôn ngữ lập trình như C/C++ thì việc sử dụng số lượng biến là không hạn chế.
Nhưng khi sử dụng hợp ngữ hoặc mã máy thì số lượng thanh ghi được sử dụng cho biến là giới hạn số lượng vì phần cứng là có giới hạn!
2. Toán hạng thanh ghi là toán hạng nằm trong thanh ghi

## Slide 14: 2.1. Toán hạng thanh ghi (2/3)

## Slide 15: 2.1. Toán hạng thanh ghi (3/3) – Ví dụ
add $ra, $0, $t3
Số | Tên
0 | $zero
1 | $at
… | …
11 | $t3
… | …
30 | $fp
31 | $ra
Tập thanh ghi
(Register Files)
Tên hoặc số của thanh ghi là gợi nhớ cho địa chỉ của thanh ghi trong tập thanh ghi
Notes: 32 thanh ghi vừa trình bày được thiết kế nằm trong Tập thanh ghi (hay còn gọi là Register Files)
Giả sử lệnh add với 3 toán hạng thanh ghi bao gồm $ra, $0 và $t3.
  Dựa vào số của thanh ghi hoặc tên của thanh ghi mà chúng ta có thể biết để lấy giá trị của toán hạng ở đâu trong tập thanh ghi

## Slide 16: Quiz 2
Chuyển đổi lệnh trong lập trình C thành lệnh hợp ngữ MIPS:
F = (A + B) – (C + D)
Lệnh | Ví dụ | Ý nghĩa
Cộng | add $s1,$s2,$s3 | $s1=$s2 + $s3
Trừ | sub $s1,$s2,$s3 | $s1=$s2 - $s3

## Slide 17: 2.2. Toán hạng Bộ nhớ (1/3)
Kiến trúc thanh ghi – thanh ghi:
  Dữ liệu được lưu trữ ở bộ nhớ
  Cần nạp dữ liệu từ bộ nhớ vào thanh ghi để tính toán
  Cần lưu giá trị thanh ghi vào bộ nhớ sau khi tính toán
Bộ nhớ được đánh địa chỉ theo byte
MIPS quy định địa chỉ bộ nhớ phải là bội số của 4
MIPS sử dụng mô hình địa chỉ Big-Endian
1 word = 4 byte
Notes: Toán hạng bộ nhớ nghĩa là toán hạng nằm trong bộ nhớ, đối với kiến trúc thanh ghi – thanh ghi thì để thao tác với toán hạng này (toán hạng nguồn) thì cần phải nạp lên thanh ghi hoặc lưu giá trị thanh ghi vào nó (toán hạng đích)

## Slide 18: 2.2. Toán hạng Bộ nhớ (2/3)
… | … | … | … | … | … | … | … | …
0x93 | 0x19 | 0xFE | 0xCA | 0x0004 | 0xCA | 0xFE | 0x19 | 0x93
0x78 | 0x56 | 0x34 | 0x12 | 0x0000 | 0x12 | 0x34 | 0x56 | 0x78
0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3
0x0004 | 0xCAFE1993
0x0000 | 0x12345678
Big-Endian
Little-Endian
Notes: Địa chỉ bộ nhớ phải là bội số của 4
Little-Endian sắp xếp các byte vào bộ nhớ theo đúng vị trí của byte khi biểu diễn trong 1 word
Big-Endian sắp xếp các byte vào bộ nhớ theo ngược lại ví trị của byte khi biểu diễn trong 1 word

## Slide 19: 2.2. Toán hạng Bộ nhớ (3/3) – Ví dụ
lw $s1, 4($t2)
… | … | … | … | …
0x000C | 0x0C | 0x0D | 0x0E | 0x0F
0x0008 | 0x08 | 0x09 | 0x0A | 0x0B
0x0004 | 0x04 | 0x05 | 0x06 | 0x07
0x0000 | 0x00 | 0x01 | 0x02 | 0x03
… | …
$t2 | 0x08
... | …
Tập thanh ghi
Bộ nhớ

## Slide 20: Quiz 3
Chuyển đổi lệnh trong lập trình C thành lệnh hợp ngữ MIPS, giả sử mảng B có địa chỉ nằm trong $t0:
F = A + B[3]
Lệnh | Ví dụ | Ý nghĩa
Cộng | add $s1,$s2,$s3 | $s1=$s2 + $s3
Nạp word | ld $s1,20($s2) | $s1= Mem[$s2 + 20]

## Slide 21: 2.3. Toán hạng số tức thời
Dữ liệu hằng số được chỉ định ngay trong lệnh
  Sử dụng dữ liệu ngay mà không cần tìm kiếm như thanh ghi và bộ nhớ
    Không cần phải nạp dữ liệu từ bộ nhớ!!!
    Giá trị thường nhỏ
Ví dụ:
  addi $s3, $s2, 4
  addi $t2, $t1, -7
MIPS có thanh ghi số 0 ($zero) luôn luôn là một hằng số 0
  Sao chép giá trị: add $t2, $t1, $zero
Notes: Toán hạng số tức thời nghĩa là toán hạng nằm ngay trong lệnh

## Slide 22: Quiz 4
Chuyển đổi lệnh trong lập trình C thành lệnh hợp ngữ MIPS:
F = A – (B + 7) + C
Lệnh | Ví dụ | Ý nghĩa
Cộng | add $s1,$s2,$s3 | $s1=$s2 + $s3
Trừ | sub $s1,$s2,$s3 | $s1=$s2 - $s3
Cộng tức thì | addi $s1,$s2,5 | $s1=$s2 + 5

## Slide 23: Nội dung
Kiến trúc Tập lệnh
Toán hạng
Định dạng lệnh
Các mô hình định địa chỉ
Câu hỏi và Bài tập

## Slide 24: 3. Định dạng lệnh
Lệnh được biểu diễn bằng các mã nhị phân (mã máy)
Định dạng lệnh là một hình thức biểu diễn một lệnh dưới dạng các trường mã nhị phân
  Lệnh của MIPS đều rộng 32 bit
MIPS có 3 định dạng lệnh:
  Định dạng lệnh R: Cho các thao tác tuần túy trên thanh ghi
  Định dạng lệnh I: Cho các thao tác sử dụng số tức thời có giá trị nhỏ và vừa
  Định dạng lệnh J: Cho các thao tác sử dụng số tức thời có giá trị rất lớn

## Slide 25: 3.1. Định dạng R (1/2)
Các trường lệnh
  op (opcode): Mã thao tác
  rs: Địa chỉ toán hạng thanh ghi nguồn thứ nhất
  rt: Địa chỉ toán hạng thanh ghi nguồn thứ hai
  rd: Địa chỉ toán hạng thanh ghi đích
  shamt (shift amount): Lượng dịch (hiện tại là00000)
  funct (function code): Mã thao tác (op) mở rộng
op | rs | rt | rd | shamt | funct
6 bit | 5 bit | 5 bit | 5 bit | 5 bit | 6 bit

## Slide 26: 3.1. Định dạng R (2/2) – Ví dụ
op | rs | rt | rd | shamt | funct
6 bit | 5 bit | 5 bit | 5 bit | 5 bit | 6 bit
add $t0, $s1, $s2
op (add) | $s1 | $s2 | $t0 | 0 | funct (add)
0 | 17 | 18 | 8 | 0 | 0x20
000000 | 10001 | 10010 | 01000 | 00000 | 100000
00000010001100100100000000100000
0x02324020
Notes: Tra opcode và funct tại BẢNG TRA CỨU MIPS

## Slide 27: Quiz 5
Biểu diễn lệnh add $a0, $t1, $sp

## Slide 28: 3.2. Định dạng I (1/2)
Các trường lệnh
  op (opcode): Mã thao tác
  rs: Địa chỉ toán hạng thanh ghi nguồn thứ nhất
  rt: Địa chỉ toán hạng thanh ghi nguồn thứ hai hoặc thanh ghi đích
  immediate: Số tức thời 16 bit (biểu diễn dạng bù 2)
    Thường là độ dời
op | rs | rt | immediate |  | 
6 bit | 5 bit | 5 bit |  | 16 bit | 

## Slide 29: 3.2. Định dạng I (2/2) – Ví dụ
op | rs | rt | immediate |  | 
6 bit | 5 bit | 5 bit |  | 16 bit | 
lw $t0, -8($s2)
op (lw) | $s2 | $t0 | -8
0x23 | 18 | 8 | -8
100011 | 10010 | 01000 | 1111111111111000
10001110010010001111111111111000
0x4E48FFF8
Notes: Tra opcode và immediate tại BẢNG TRA CỨU MIPS

## Slide 30: Quiz 6
Biểu diễn lệnh lw $a0, 48($sp)

## Slide 31: 3.3. Định dạng J (1/2)
Các trường lệnh
  op (opcode): Mã thao tác
  address: Số tức thời 26 bit (biểu diễn dạng bù 2)
    Bit [27:2] của địa chỉ nhảy tới
op | address
6 bit | 26 bit

## Slide 32: 3.3. Định dạng J (2/2) – Ví dụ
op | address
6 bit | 26 bit
0xCAFEBAB8: j 0xCAFEBAFC
op (j) | 0xCAFEBAFC = {(PC+4)[31:28], address, 2’b0}
0x2 | 0x2BFAEBF
000010 | 10101111111010111010111111
00001010101111111010111010111111
0x0ABFAEBF
Notes: 0xCAFEBAB là địa chỉ của lệnh j
0xCAFEBAFC là địa chỉ muốn nhảy đến
Tra opcode và cách tính address tại BẢNG TRA CỨU MIPS
PC + 4 = 0xCAFEBABE8+ 4 = 0xCAFEBBABC-> (PC+4)[31:28] = 0xC
0xAFEBAFC = {address, 2’b0} -> address = 0xAFEBAFC >> 2 = 0x2BFAEBF

## Slide 33: Quiz 7
Biểu diễn lệnh j 0xA5B0, biết rằng lệnh j ở địa chỉ 0x00CAFE00

## Slide 34: Nội dung
Kiến trúc Tập lệnh
Toán hạng
Định dạng lệnh
Các mô hình định địa chỉ
Câu hỏi và Bài tập

## Slide 35: 4. Các mô hình định địa chỉ (1/2)

## Slide 36: 4. Các mô hình định địa chỉ (2/2)

## Slide 37: Nội dung
Kiến trúc Tập lệnh
Toán hạng
Định dạng lệnh
Các mô hình định địa chỉ
Câu hỏi và Bài tập

## Slide 38: 5. Câu hỏi và Bài tập (1/2)
Chuyển đổi lệnh trong lập trình C thành lệnh hợp ngữ MIPS, giả sử mảng A có địa chỉ lưu trong $t1:
F = A[B + 4]
G = A[16 – C] + A[B – 4]
Lệnh | Ví dụ | Ý nghĩa
Cộng | add $s1,$s2,$s3 | $s1=$s2 + $s3
Nạp word | ld $s1,20($s2) | $s1= Mem[$s2 + 20]
Cộng tức thì | addi $s1,$s2,5 | $s1=$s2 + 5

## Slide 39: 5. Câu hỏi và Bài tập (2/2)
Biểu diễn các lệnh sau:
  sub $s1, $s2, $s3
  ld $t7, 20($k0)
  sw $v1, 20($gp)
  nor $at, $ra, $a2
  j 0x2500
  Biết rằng lệnh j đang ở địa chỉ 0xFEC0