## Slide 1: IT012 – TỔ CHỨC VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH II CHƯƠNG 6 KIẾN TRÚC TẬP LỆNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH

## Slide 2: Nội dung
Nhóm lệnh số học và luận lý
Nhóm lệnh truyền dữ liệu
Nhóm lệnh điều khiển
Chương trình hợp ngữ
Câu hỏi và Bài tập

## Slide 3: Nội dung
Nhóm lệnh số học và luận lý
Nhóm lệnh truyền dữ liệu
Nhóm lệnh điều khiển
Chương trình hợp ngữ
Câu hỏi và Bài tập

## Slide 4: 1. Nhóm lệnh số học và luận lý (1/7)
Thao tác | MIPS | Định dạng
Cộng | add/addu, addi/addiu | R,I
Trừ | sub, subu | R
Thiết lập nếu nhỏ hơn | slt/sltu, slti/sltiu | R, I
Dịch trái | sll | R
Dịch phải | srl | R
Bitwise AND | and, andi | R, I
Bitwise OR | or, ori | R, I
Bitwise NOT | nor | R
Notes: Bảng trên slide trình bày một số lệnh số học và luận lý thường dùng (MIPS còn nhiều lệnh số học và luận lý khác)
i là viết tắt của immediate, addi nghĩa là cộng với số tức thời
u là viết tắt của unsigned, addu nghĩa là kết quả của phép cộng là một số không dấu
MIPS sử dụng lệnh nor thay cho not
  NOT(A) = NOR(A, A)

## Slide 5: 1. Nhóm lệnh số học và luận lý (2/7) – Loại R
op | rs | rt | rd | shamt | funct
6 bit | 5 bit | 5 bit | 5 bit | 5 bit | 6 bit
add $t0, $s1, $s2
op (add) | $s1 | $s2 | $t0 | 0 | funct (add)
0 | 17 | 18 | 8 | 0 | 0x20
000000 | 10001 | 10010 | 01000 | 00000 | 100000
00000010001100100100000000100000
0x02324020
Notes: Tra opcode và funct tại BẢNG TRA CỨU MIPS

## Slide 6: 1. Nhóm lệnh số học và luận lý (3/7) – Loại R
… | …
$t0 | 0x08
…. | …
$s1 | 0x1993
$s2 | 0x2021
… | 
Tập thanh ghi (trước)
add $t0, $s1, $s2
… | …
$t0 | 0x08
…. | …
$s1 | 0xCAFE
$s2 | 0xCAFA
… | 
Tập thanh ghi (sau)
0x39B4

## Slide 7: 1. Nhóm lệnh số học và luận lý (4/7) – Loại I
op | rs | rt | immediate |  | 
6 bit | 5 bit | 5 bit |  | 16 bit | 
andi $t0, $s2, -8
op (andi) | $s2 | $t0 | -8
0x8 | 18 | 8 | -8
001000 | 10010 | 01000 | 1111111111111000
00100010010010001111111111111000
0x2248FFF8
Notes: Tra opcode và immediate tại BẢNG TRA CỨU MIPS

## Slide 8: 1. Nhóm lệnh số học và luận lý (5/7) – Loại I
… | …
$t0 | 0x08
…. | …
$s1 | 0x1993
$s2 | 0x2021
… | 
Tập thanh ghi (trước)
andi $t0, $s2, -8
… | …
$t0 | 0x08
…. | …
$s1 | 0xCAFE
$s2 | 0xCAFA
… | 
Tập thanh ghi (sau)
0x2019
0xFFFFFFF8

## Slide 9: 1. Nhóm lệnh số học và luận lý (6/7) – Dịch
op | rs | rt | rd | shamt | funct
6 bit | 5 bit | 5 bit | 5 bit | 5 bit | 6 bit
sll $t0, $s2, 2
op (sll) | 0 | $s2 | $t0 | 2 | funct (sll)
0 | 0 | 18 | 8 | 2 | 0x0
000000 | 00000 | 10010 | 01000 | 00010 | 000000
00000000000100100100000010000000
0x00124080
Notes: Tra opcode và funct tại BẢNG TRA CỨU MIPS

## Slide 10: 1. Nhóm lệnh số học và luận lý (7/7) – Dịch
… | …
$t0 | 0x08
…. | …
$s1 | 0x1993
$s2 | 0x2021
… | 
Tập thanh ghi (trước)
sll $t0, $s2, 2
… | …
$t0 | 0x08
…. | …
$s1 | 0xCAFE
$s2 | 0xCAFA
… | 
Tập thanh ghi (sau)
0x8084
Notes: SLL dịch trái i bit nghĩa là nhân với 2i
SRL dịch phải i bit nghĩa là chia cho 2i (chỉ áp dụng với không dấu)

## Slide 11: Nội dung
Nhóm lệnh số học và luận lý
Nhóm lệnh truyền dữ liệu
Nhóm lệnh điều khiển
Chương trình hợp ngữ
Câu hỏi và Bài tập

## Slide 12: 2. Nhóm lệnh truyền dữ liệu (1/4)
Thao tác | MIPS | Định dạng
Nạp word | lw | I
Lưu word | sw | I
Nạp byte | lbu | I
Lưu byte | sb | I
Nạp nửa cao | lui | I
Notes: Bảng trên slide trình bày một số lệnh truyền dữ liệu thường dùng (MIPS còn nhiều lệnh truyền dữ liệu khác)

## Slide 13: 2. Nhóm lệnh truyền dữ liệu (2/4) – Loại I
op | rs | rt | immediate |  | 
6 bit | 5 bit | 5 bit |  | 16 bit | 
lw $t0, -8($s2)
op (lw) | $s2 | $t0 | -8
0x23 | 18 | 8 | -8
100011 | 10010 | 01000 | 1111111111111000
10001110010010001111111111111000
0x4E48FFF8
Notes: Tra opcode và immediate tại BẢNG TRA CỨU MIPS

## Slide 14: 2. Nhóm lệnh truyền dữ liệu (3/4) - lw
$t0 | 0xFA0101FA
…. | …
$s2 | 0x10010008
Tập thanh ghi (trước)
0x10010000 | 0x12345678
0x10010004 | 0x9ABCDEF0
0x10010008 | 0xCAFEBABA
Bộ nhớ
lw $t0, -8($s2)
$t0 | 0xFA0101FA
…. | …
$s2 | 0x10010008
Tập thanh ghi (sau)
0x12345678

## Slide 15: 2. Nhóm lệnh truyền dữ liệu (4/4) - sw
$t0 | 0xFA0101FA
…. | …
$s2 | 0x10010008
Tập thanh ghi
0x10010000 | 0x12345678
0x10010004 | 0x9ABCDEF0
0x10010008 | 0xCAFEBABA
Bộ nhớ (trước)
0x10010000 | 0x12345678
0x10010004 | 0x9ABCDEF0
0x10010008 | 0xCAFEBABA
Bộ nhớ (sau)
sw $t0, -8($s2)
0xFA0101FA

## Slide 16: Nội dung
Nhóm lệnh số học và luận lý
Nhóm lệnh truyền dữ liệu
Nhóm lệnh điều khiển
Chương trình hợp ngữ
Câu hỏi và Bài tập

## Slide 17: 3. Nhóm lệnh điều khiển (1/7)
Thao tác | MIPS | Định dạng
Nhảy nếu bằng | beq | I
Nhảy nếu khác | bne | I
Nhảy (nhãn) | j | J
Nhảy thanh ghi | jr | R
Nhảy và liên kết | jal | J
Notes: Bảng trên slide trình bày một số lệnh điều khiển thường dùng (MIPS còn nhiều lệnh điều khiển khác)

## Slide 18: 3. Nhóm lệnh điều khiển (2/7) - slti
op | rs | rt | immediate |  | 
6 bit | 5 bit | 5 bit |  | 16 bit | 
slti $t0, $s2, -8
op (slti) | $s2 | $t0 | -8
0xA | 18 | 8 | -8
001010 | 10010 | 01000 | 1111111111111000
00101010010010001111111111111000
0x2A48FFF8
Notes: Tra opcode và immediate tại BẢNG TRA CỨU MIPS

## Slide 19: 3. Nhóm lệnh điều khiển (3/7) – slti/sltu
$t1 | 0x3
$t0 | 0x08
…. | …
$s1 | 0x1993
$s2 | 0x2021
… | 
Tập thanh ghi (trước)
slti $t0, $s2, -8
$t1 | 0x3
$t0 | 0x08
…. | …
$s1 | 0xCAFE
$s2 | 0xCAFA
… | 
Tập thanh ghi (sau)
0x0
0xFFFFFFF8
sltiu $t1, $s2, -8
0x1
Notes: slti: 0x2021 > 0xFFFFFFF8 (so sánh số có dấu) nên kết quả là 0
sltiu: 0x2021 < 0xFFFFFFF8 (so sánh số không dấu) thì kết quả sẽ là 1

## Slide 20: 3. Nhóm lệnh điều khiển (4/7) – beq
op | rs | rt | immediate |  | 
6 bit | 5 bit | 5 bit |  | 16 bit | 
0x400000: beq $s2, $t0, PASS
…
0x400200: PASS:
op (beq) | $s2 | $t0 | PASS = PC + 4 + {extS(imm) << 2}
000100 | 10010 | 01000 | 0000000001111111
0001001001001000 0000000001111111
0x1248007F
Notes: Tra opcode và immediate tại BẢNG TRA CỨU MIPS
0x400200 = PC + 4 + {extS(imm) << 2}
{extS(imm) << 2} = 0x400200 – PC – 4 = 0x400200 – 0x400000 – 4 = 0x1FC
extS(imm) = 0x1FC >> 2 = 0x07F

## Slide 21: 3. Nhóm lệnh điều khiển (5/7) – beq
?
0x400000: beq $s2, $t0, PASS
…
0x400200: PASS:
… | …
$t0 | 0x08
…. | …
$s2 | 0x2021
PC (hiện tại) | 0x400000
0x2021 – 0x08 = 0x2019
0x2019 ≠ 0 -> PC = PC +4
PC (sau) | 0x400000
0x400004
Tập thanh ghi

## Slide 22: 3. Nhóm lệnh điều khiển (6/7) – bne
?
0x400000: bne $s2, $t0, PASS
…
0x400200: PASS:
… | …
$t0 | 0x08
…. | …
$s2 | 0x2021
PC (hiện tại) | 0x400000
0x2021 – 0x08 = 0x2019
0x2019 ≠ 0 -> PC = 0x400200
PC (sau) | 0x400000
0x400200
Tập thanh ghi

## Slide 23: 3. Nhóm lệnh điều khiển (7/7) – j/jr/jal
0x400000: j PASS
…
0x400200: PASS:
 | Hiện tại | Sau
PC | 0x400000 | 0x400200
0x400204: jr $t0
…
0x400400: FAIL:
0x400404: jal END
…
0x400800: END:
 | Hiện tại | Sau
PC | 0x400204 | $t0
 | Hiện tại | Sau
PC | 0x400404 | 0x400800
$ra | x | 0x400408

## Slide 24: Nội dung
Nhóm lệnh số học và luận lý
Nhóm lệnh truyền dữ liệu
Nhóm lệnh điều khiển
Chương trình hợp ngữ
Câu hỏi và Bài tập

## Slide 25: 4. Chương trình hợp ngữ - Cấu trúc chương trình
# Chú thích bằng đầu bằng ký tự #
.data # Khai báo dữ liệu ngay sau hàng này
# Khai báo dữ liệu
.text # Viết chương trình ngay sau hàng này
main: # Nhãn thể hiện bắt đầu chương trình
# Viết chương trình

## Slide 26: 4. Chương trình hợp ngữ - Khai báo dữ liệu
Ký số
  Hệ thập phân: Viết bình thường (17)
  Hệ thập lục phân: Thêm tiền tố 0x (0x11)
Ký tự: Đặt trong cặp nháy đơn (‘c’)
Chuỗi: Đặt trong cặp nháy kép (“PH002”)

## Slide 27: 4. Chương trình hợp ngữ - Khai báo dữ liệu
[<nhãn>:] .<kiểu dữ liệu> <danh sách giá trị>
Ví dụ:
var1: .word 3 # biến nguyên var1 có kích thước 1 word và
arr1: .byte ‘a’, ‘k’ # mảng arr1 có 2 phần tử, mỗi phần tử 1 byte
arr2: .space 40 # mảng arr2 có kích thước 40 byte liên tục
str1: .asciiz “ahihi” # chuỗi str1 có kết thúc bởi null

## Slide 28: Nội dung
Nhóm lệnh số học và luận lý
Nhóm lệnh truyền dữ liệu
Nhóm lệnh điều khiển
Chương trình hợp ngữ
Câu hỏi và Bài tập

## Slide 29: 6. Câu hỏi và Bài tập (1/2)
Giả sử các biến f, g, h, i và j lần lượt được gán tới các thanh ghi $s0, $s1, $s2, $s3 và $s4. Giả sử địa chỉ nền của mảng A và B lần lượt nằm trong các thanh ghi $s6 và $s7.
  Chương trình C tương ứng là gì?
sll $t0, $s0, 2 # $t0 = f * 4
add $t0, $s6, $t0 # $t0 = &A[f]
sll $t1, $s1, 2 # $t1 = g * 4
add $t1, $s7, $t1 # $t1 = &B[g]
lw $s0, 0($t0) # f = A[f]
addi $t2, $t0, 4
lw $t0, 0($t2)
add $t0, $t0, $s0
sw $t0, 0($t1)

## Slide 30: 6. Câu hỏi và Bài tập (2/2)
Viết chương trình hợp ngữ tính tổng 100 phần tử của mảng
Viết chương trình hợp ngữ kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không