## Slide 1: IT012 – TỔ CHỨC VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH II CHƯƠNG 10 HIỆU SUẤT MÁY TÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH

## Slide 2: Nội dung
Thời gian thực thi và Hiệu suất
Clock
CPI
Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất
Các kỹ thuật nâng cao hiệu suất
Câu hỏi và Bài tập

## Slide 3: Nội dung
Thời gian thực thi và Hiệu suất
Clock
CPI
Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất
Các kỹ thuật nâng cao hiệu suất
Câu hỏi và Bài tập

## Slide 4: 1. Thời gian thực thi và Hiệu suất (1/2)
Thời gian thực thi: Tổng thời gian để hoàn thành một tác vụ nào đó
  Truy cập ổ đĩa, bộ nhớ, I/O, OS, v.v...
Hiệu suất: Số lượng tác vụ hoàn thành trong một đơn vị thời gian

## Slide 5: 1. Thời gian thực thi và Hiệu suất (2/2)
Máy tính X có hiệu suất cao hơn máy tính Y nghĩa là gì?

## Slide 6: Quiz 1
Máy tính A cần 10s để hoàn thành chương trình P. Máy tính B cần 15s để hoàn thành chương trình P.
  Máy tính nào có hiệu suất cao hơn?
  Nhanh hơn bao nhiêu lần?

## Slide 7: Nội dung
Thời gian thực thi và Hiệu suất
Clock
CPI
Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất
Các kỹ thuật nâng cao hiệu suất
Câu hỏi và Bài tập

## Slide 8: 2. Clock (1/3)
Máy tính cần một clock để xác định khi nào một thao tác được thực hiện trong phần cứng.
  Khối tạo ra các khoảng thời gian định thời cho máy tính làm việc này được gọi là khối tạo clock.
Hai khái niệm liên quan đến clock:
Chu kỳ (Clock cycle)
Tần số (Clock rate hoặc clock frequency)
Notes: Câu hỏi đặt ra làm thế nào để tính được thời gian thực thi chương trình. Đầu tiền Chúng ta nhắc lại khái niệm xung clock. Như đã học ở môn Nhập môn mạch số, xung clock của máy tính hay của bộ xử lý giống như một đồng hồ để canh chỉnh các hoạt động khác nhau của phần cứng một cách nhịp nhàng. Và xung đồng hồ này do một mạch số tạo xung tạo thành.
Hai thông số đặc trưng cho xung clock là chu kỳ và tần số xung clock.

## Slide 9: 2. Clock (2/3)
Chu kỳ clock và tần số clock
Notes: Lấy ví dụ một xung đồng hồ dang xung vuông như hình., có chu kỳ là 0.5ns, tức khoảng thời gian giữa hai lần cạnh lên hoặc cạnh xuống liên tiếp của xung clock. Ta tính được tần số xung bằng nghich đảo của chu kỳ và bang 2 Ghz, nói một cách khác tức là xung nhịp chạy được 2 triệu chu kỳ trong 1 s.
Clock rate và clock cycle là nghịchđảo của nhau.

## Slide 10: 2. Clock (3/3)
Thời gian thực thi = Tổng số chu kỳ clock * Chu kỳ clock
Tăng hiệu suất bằng cách giảm chu kỳ clock (tăng tần số clock)
Notes: Thời gian v

## Slide 11: Quiz 2
Máy tính A chạy ở tần số 2 Ghz cần 10s để hoàn thành chương trình P. Máy tính B chỉ cần 6s để hoàn thành chương trình P nhưng tổng số chu kỳ cần để hoàn thành chương trình P nhiều gấp 1.2 lần so với máy tính A.
  Máy tính B chạy ở tần số bao nhiêu?

## Slide 12: Nội dung
Thời gian thực thi và Hiệu suất
Clock
CPI
Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất
Các kỹ thuật nâng cao hiệu suất
Câu hỏi và Bài tập

## Slide 13: 3. CPI (Clock cycle Per Instruction) (1/2)
Tổng số chu kỳ clock = Tổng số lệnh * CPI
Thời gian thực thi = Tổng số lệnh * CPI * Chu kỳ clock
Thời gian thực thi
Notes: CPI: Số chu kỳ clock cần để thực thi 1 lệnh
1. Tổng số lệnh của một chương trình được quyết định bởi ISA (Kiến trúc Tập lệnh) và Trình biên dịch.
2. CPI (Số lượng clock trên mỗi lệnh) được quyết định bởi phần cứng. Mỗi lệnh khác nhau thì có CPI khác nhau

## Slide 14: Quiz 3
Máy tính A: Chu kỳ clock = 250ps, CPI = 2.0
Máy tính B: Chu kỳ clock = 500ps, CPI = 1.2
Cả 2 máy tính đều có cùng ISA. Máy tính nào nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu lần?
Notes: ISA (Instruction Set Architecture): Kiến trúc Tập lệnh

## Slide 15: 3. CPI (Clock cycle Per Instruction) (2/2)
Mỗi tập lệnh có nhiều nhóm lệnh khác nhau
Notes: 1. Các nhóm lệnh thường là: Số học và Luận lý (ALU), Truyền dữ liệu, Điều khiển, …

## Slide 16: Quiz 4
Có 2 cách biên dịch chương trình bằng cách sử dụng các nhóm lệnh A, B, C như bảng dưới.
  Cách biên dịch nào tạo ra tổng số lệnh nhỏ hơn?
  Cách biên dịch nào tạo ra chương trình chạy nhanh hơn? CPI là bao nhiêu?
Nhóm lệnh | A | B | C
CPI cho mỗi nhóm | 1 | 2 | 3
Số lệnh cho cách 1 | 2 | 1 | 2
Số lệnh cho cách 2 | 4 | 1 | 1

## Slide 17: Nội dung
Thời gian thực thi và Hiệu suất
Clock
CPI
Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất
Các kỹ thuật nâng cao hiệu suất
Câu hỏi và Bài tập

## Slide 18: 4. Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất
Yếu tố phần cứng/phần mềm | Tác động vào gì?
Thuật toán | Tổng số lệnh, và có thể cả CPI
Ngôn ngữ lập trình | Tổng số lệnh, CPI
Trình biên dịch | Tổng số lệnh, CPI
Kiến trúc tập lệnh | Tổng số lệnh, tần số, CPI
Các thành phần của hiệu suất:
  Thời gian thực thi
  Tổng số lệnh
  Tần số
  CPI
Notes: 1. Thuật toán sẽ quyết định có bao nhiêu lệnh trong chương trình nguồn và theo đó là số lượng lệnh mà CPU phải thực thi. Thuật toán cũng có thể ảnh hưởng đến CPI về khía cạnh lệnh chạy nhanh hay chậm, ví dụ, nếu thuật toán có nhiều phép tính trên số thực dấu chấm động (floating-point), khả năng sẽ có CPI cao hơn.
2. Ngôn ngữ lập trình chắc chắn ảnh hưởng đến số lượng lệnh, vì các chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình sẽ được chuyển thành lệnh cho bộ xử lý. Ngoài ra, CPI cũng có thể bị ảnh hưởng, ví dụ, một ngôn ngữ có tính năng hỗ trợ mạnh về trừu tượng hóa dữ liệu (như Java) sẽ có nhiều lời gọi lệnh không trực tiếp, do đó sẽ sử dụng nhiều lệnh có CPI cao.
3. Vì trình biên dịch thực hiện việc chuyển các lệnh từ ngôn ngữ cấp cao sang ngôn ngữ máy nên chắc chắn tác động đến số lượng lệnh và CPI. Vai trò của trình biên dịch rất phức tạp và ảnh hưởng đến CPI theo một cách phức tạp.
4. Kiến trúc tập lệnh tác động đến cả 3 yếu tố của hiệu suất CPU, vì nó quyết định các lệnh cần để thực hiện một chức năng, số lượng chu kỳ cho một lệnh, và tần số clock tổng thể của bộ xử lý.

## Slide 19: Nội dung
Thời gian thực thi và Hiệu suất
Clock
CPI
Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất
Các kỹ thuật nâng cao hiệu suất
Câu hỏi và Bài tập

## Slide 20: 5. Các kỹ thuật nâng cao hiệu suất
Giảm thời gian thực thi
  Tăng tần số clock (Bị giới hạn bởi phần cứng)
  Pipeline: Thực thi đồng thời nhiều lệnh bằng cách chia chu kỳ thực thi lệnh thành các stage. Tại một thời điểm, một lệnh chỉ được thực thi một stage
  Tiên đoán: Dự đoán việc nhảy (các lệnh nhảy) có xảy ra hay không
  Multicore: Thực thi đồng thời nhiều chương trình bằng cách tăng số lượng bộ xử lý
  Multithread: Thực thi đồng thời nhiều tác vụ bằng cách tăng số lượng đơn vị xử lý
  Phân cấp bộ nhớ: Sử dụng các bộ nhớ nhanh cho việc thao tác với dữ liệu, sử dụng các bộ nhớ chậm cho việc lưu trữ dữ liệu, …

## Slide 21: Nội dung
Thời gian thực thi và Hiệu suất
Clock
CPI
Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất
Các kỹ thuật nâng cao hiệu suất
Câu hỏi và Bài tập

## Slide 22: 6. Câu hỏi và Bài tập (1/4)
Giả sử rằng 1 lệnh toán học cần 1 chu kỳ; 1 lệnh nạp dữ liệu từ bộ nhớ hoặc ghi dữ liệu vào bộ nhớ cần 5 chu kỳ; 1 lệnh rẽ nhánh cần 2 chu kỳ. Tìm thời gian thực thi của một chương trình chạy trên bộ xử lý 2 GHz? Biết số lệnh từng loại là: 500 lệnh toán học, 100 lệnh nạp, 50 lệnh ghi và 50 lệnh rẽ nhánh.

## Slide 23: 6. Câu hỏi và Bài tập (2/4)
Cho 3 bộ xử lý P1, P2 và P3 cùng chạy một chương trình với các tần số xung clock và CPI được cho như bảng bên dưới:
Bộ xử lý nào có hiệu xuất cao nhất?
Bộ xử lý | Tần số | CPI
P1 | 2 Ghz | 1.5
P2 | 1.5 Ghz | 1
P3 | 3 Ghz | 2.5

## Slide 24: 6. Câu hỏi và Bài tập (3/4)
Cho 3 bộ xử lý P1, P2 và P3 cùng chạy một chương trình với các tần số xung clock và CPI được cho như bảng bên dưới:
Bộ xử lý P1 cần 10 (s) để thực thi chương trình. Tìm thời gian thực thi của Bộ xử lý P2?
Bộ xử lý | Tần số | CPI
P1 | 2 Ghz | 1.5
P2 | 1.5 Ghz | 1
P3 | 3 Ghz | 2.5

## Slide 25: 6. Câu hỏi và Bài tập (4/4)
Xét 2 cách hiện thực khác nhau của cùng kiến trúc tập lệnh lên hai bộ xử lý P1 và P2. Có 3 lớp lệnh: A, B và C. Tần số xung clock và CPI của mỗi cách thiết kế được cho như bảng bên dưới:
Bộ xử lý nào sẽ chạy nhanh hơn với một chương trình có 500 lệnh lớp A, 200 lệnh lớp B và 100 lệnh lớp C?
Bộ xử lý | Tần số | CPI lớp A | CPI lớp B | CPI lớp C
P1 | 1.5 Ghz | 1 | 2 | 3
P2 | 2 Ghz | 2 | 2 | 2